## Slide 1
고분자 합성 조건 최적화와 FT-IR 기반 반응 확인
ATPB 합성 공정 개선 및 폴리우레탄 경화 조건 비교
박기나 | 홍익대학교 바이오화학공학과
학부연구생 | 2023.10–2024.12
학부연구생 연구 정리
1
연구 목적과 합성 흐름
HTPB 말단기를 단계적으로 변환해 ATPB를 합성하고, 각 단계의 반응 여부를 FT-IR로 확인했습니다. 이후 반응 조건과 정제 방식을 조정해 공정 효율과 결과 재현성을 높이는 방향을 탐색했습니다.
공정 개선 포인트
불순물 제거
TPPO의 저온 ether 불용성을 이용해 시료를 냉각하고, 석출된 불순물을 분리했습니다.
2
FT-IR로 반응 단계 확인
① Tosylation: 약 3300 cm⁻¹의 OH 피크 감소
② Azidation → Staudinger reduction
3
Hexanediol chain extender 적용
Hexanediol을 첨가해 기존 PDI 기반 PU보다 부드러운 시편을 제조했습니다.
원료·공정 조건 관리
실험 조건을 표준화하고
변수별 결과를 비교
시험 결과 해석
FT-IR 피크 변화를 근거로
반응 단계 확인
이상 원인 추적
예상치 못한 불순물 제거 방법 모색 후 공정 추가
기록과 협업
실험 기록 정리와 랩미팅을 통한 결과 공유
“ 변경 전후 주요 FT-IR 피크의 유사성 확인 “
공정개선 전
공정개선 후
01
HCl 투입량 조절: 1 eq → 0.5 eq
후속 중화 과정에서 염기 사용랑과 후처리 부담을 줄이기 위해서
02
3단계 반응을 one-pot으로 진행
각 반응후 중간 생성물을 분리·이송하는 단계를 줄이고, 이 과정에서 발생할 수 있는 시료 손실을 줄이기 위해
실험 절차
1 HTPB와 Hexanediol을 진공 건조한 뒤 질소 퍼징
2 IPDI 또는 PDI를 넣어 반응
3 촉매를 넣고 짧게 반응한 뒤 틀에 주입
4 오븐에서 경화
조건별 경화 결과
시편 결과
KP-01-28
Hexanediol을 chain extender로 적용한 시편에서 기존 PDI 기반 PU보다 부드러운 특성을 확인했습니다.
Notes: Section 3 source: 학부연구생_실험_정리_박기나.docx paragraphs 114-126 and supplied screenshot. Hexamethylenediamine comparison was planned but not completed, so it is not presented as a result.